车工职业技能鉴定设施设备清单

车工（初级）职业技能鉴定设施设备如下：

| 序号 | 名 称 | 规格型号或技术要求 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车床 | C6136或C6140 | 1台 | 可根据实际情况选择其他型号的车床 |
| 2 | 三爪卡盘 | 配套相应车床 | 1套 | 爪头齿型完好 |
| 3 | 卡盘扳手 | 配套相应车床 | 1把 | 爪头齿型完好 |
| 4 | 刀架扳手 | 配套相应车床 | 1把 |  |
| 5 | 尾座扳手 |  | 1把 |  |
| 6 | 刀口尺 |  | 1把 |  |
| 7 | 百分表及座 | 0.01/0～3 | 1套 |  |
| 8 | 活动回转顶尖 | 配套相应车床 | 1个 |  |
| 9 | 钻夹头 | 配套相应车床 | 1个 |  |
| 10 | 莫氏锥套 | 2号、3号、4号、5号 | 各1 | 可根据车床实际情况配置型号 |
| 11 | 清屑铁钩 | 配套相应车床 | 1个 |  |
| 12 | 磨刀砂轮机 | 可磨高速钢、硬质合金 | 1台 |  |
| 13 | 常用工具 | 油壶、锤子、毛刷等 | 1组 |  |
| 14 | 切削材料准备 | 45号钢、锻钢或 2A12铝圆形φ30-φ50，长度在100以内 | 1件 | 可根据实际考核备料清单，参照使用机床安装工件尺寸可控范围选择 |

车工（中级）职业技能鉴定设施设备如下：

| 序号 | 名 称 | 规格型号或技术要求 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车床（数控车床） | C6136（CK6136）或C6140（CK6140） | 1台 | 可根据实际情况选择其他型号的车床 |
| 2 | 三爪卡盘 | 配套相应车床 | 1套 | 爪头齿型完好 |
| 3 | 四爪单动卡盘 | 配套相应车床 | 1套 | 爪头齿型完好 |
| 4 | 卡盘扳手 | 配套相应车床 | 1把 |  |
| 5 | 刀架扳手 | 配套相应车床 | 1把 |  |
| 6 | 尾座扳手 | 配套相应车床 | 1把 |  |
| 7 | 刀口尺 |  | 1把 |  |
| 8 | 百分表及座 | 0.01/0～3 | 1套 |  |
| 9 | 活动回转顶尖 | 配套相应车床 | 1个 |  |
| 10 | 钻夹头 | 配套相应车床 | 1个 |  |
| 11 | 莫氏锥套 | 2号、3号、4号、5号 | 各1 | 可根据车床实际情况配置型号 |
| 12 | 清屑铁钩 | 配套相应车床 | 1个 |  |
| 13 | 磨刀砂轮机 | 可磨高速钢、硬质合金 | 1台 |  |
| 14 | 计算机 | 安装有CAD/CAM软件、数控加工仿真软件 | 1台 | 具备二维画图造型、数控车加工编程和后置处理、在线程序传输、存储介质文件传输 |
| 15 | 常用工具 | 油壶、锤子、毛刷等 | 1组 |  |
| 16 | 切削材料准备 | 45号钢、锻钢或 2A12铝圆形φ30-φ60，长度在120以内； 方形50×50×30-110×110×20 | 1件 | 可根据实际考核备料清单，参照使用机床安装工件尺寸可控范围选择 |

车工（高级）职业技能鉴定设施设备如下：

| 序号 | 名 称 | 规格型号或技术要求 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车床（数控车床） | C6136（CK6136）或C6140（CK6140） | 1台 | 可根据实际情况选择其他型号的车床 |
| 2 | 三爪卡盘 | 配套相应车床 | 1套 | 爪头齿型完好 |
| 3 | 四爪单动卡盘 | 配套相应车床 | 1套 | 爪头齿型完好 |
| 4 | 卡盘扳手 | 配套相应车床 | 1把 |  |
| 5 | 刀架扳手 | 配套相应车床 | 1把 |  |
| 6 | 尾座扳手 | 配套相应车床 | 1把 |  |
| 7 | 刀口尺 |  | 1把 |  |
| 8 | 百分表及座 | 0.01/0～3 | 1套 |  |
| 9 | 活动回转顶尖 | 配套相应车床 | 1个 |  |
| 10 | 钻夹头 | 配套相应车床 | 1个 |  |
| 11 | 莫氏锥套 | 2号、3号、4号、5号 | 各1 | 可根据车床实际情况配置型号 |
| 12 | 清屑铁钩 | 配套相应车床 | 1个 |  |
| 13 | 磨刀砂轮机 | 可磨高速钢、硬质合金 | 1台 |  |
| 14 | 计算机 | 安装有CAD/CAM软件、数控加工仿真软件、程序传输软件 | 1台 | 具备曲面造型、数控车加工编程和后置处理、在线程序传输、存储介质文件传输 |
| 15 | 常用工具 | 油壶、锤子、毛刷等 | 1组 |  |
| 16 | 切削材料准备 | 45号钢、锻钢或 2A12铝圆形φ40-φ80，长度在200以内； 方形50×50×50-110×110×30 | 1件 | 可根据实际考核备料清单，参照使用机床安装工件尺寸可控范围选择 |

车工（技师）职业技能鉴定设施设备如下：

| 序号 | 名 称 | 规格型号或技术要求 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车床（数控车床） | C6136（CK6136）或C6140（CK6140） | 1台 | 可根据实际情况选择其他型号的车床 |
| 2 | 三爪卡盘 | 配套相应车床 | 1套 | 爪头齿型完好 |
| 3 | 四爪单动卡盘 | 配套相应车床 | 1套 | 爪头齿型完好 |
| 4 | 卡盘扳手 | 配套相应车床 | 1把 |  |
| 5 | 刀架扳手 | 配套相应车床 | 1把 |  |
| 6 | 尾座扳手 | 配套相应车床 | 1把 |  |
| 7 | 中心架 | 配套相应车床 | 1个 |  |
| 8 | 跟刀架 | 配套相应车床 | 1个 |  |
| 9 | 计算机 | 安装有CAD/CAM软件、数控加工仿真软件、程序传输软件 | 1台 | 具备曲面造型、多轴车铣复合加工编程和后置处理、在线程序传输、存储介质文件传输 |
| 10 | 活动回转顶尖 | 配套配套相应车床 | 1个 |  |
| 11 | 钻夹头 | 配套配套相应车床 | 1个 |  |
| 12 | 莫氏锥套 | 2号、3号、4号、5号 | 各1 | 可根据车床实际情况配置型号 |
| 13 | 百分表及座 | 0.01/0～3 | 1套 |  |
| 14 | 检验棒 |  | 1个 |  |
| 15 | 平尺 |  | 1把 |  |
| 16 | 可调量块 |  | 1套 |  |
| 17 | 等高块 |  | 1个 |  |
| 18 | 精密水平仪 |  | 1个 |  |
| 19 | 清削铁钩 |  | 1把 |  |
| 20 | 磨刀砂轮机 | 可磨高速钢、硬质合金 | 1台 |  |
| 21 | 常用工具 | 油壶、锤子、毛刷等 | 1组 |  |
| 22 | 切削材料准备 | 45号钢、锻钢或 2A12铝圆形φ40-φ80，长度在200以内； 方形50×50×50-110×110×30 | 1件 | 可根据实际考核备料清单，参照使用机床安装工件尺寸可控范围选择 |

车工（高级技师）职业技能鉴定设施设备如下：

| 序号 | 名 称 | 规格型号或技术要求 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车床（数控车床） | C6140（CK6140）或C6150（CK6150） | 1台 | 可根据实际情况选择其他型号的车床 |
| 2 | 四爪单动卡盘 | 配套相应车床 | 1套 | 爪头齿型完好 |
| 3 | 卡盘扳手 | 配套相应车床 | 1把 |  |
| 4 | 刀架扳手 | 配套相应车床 | 1把 |  |
| 5 | 尾座扳手 | 配套相应车床 | 1把 |  |
| 6 | 桌子 |  | 1张/人 |  |
| 7 | 椅子 |  | 1把/人 |  |
| 8 | 计算机 | 安装有CAD/CAM软件、数控加工仿真软件、程序传输软件 | 1台 | 具备曲面造型、多轴车铣复合加工编程和后置处理、在线程序传输、存储介质文件传输 |
| 9 | 三座标测量仪 | 被测量工件尺寸： 150×110×85 | 1台 | 测量软件包： 基本几何元素测量程序 形位公差测量程序 轮廓测量程序 测针： 直测针 星形测针 其他必需的测量仪附件 |
| 10 | 检验平板 | 600×800（参考规格） | 1个 | 可根据实际情况选择其他规格 |
| 11 | V型架 | 105×100×80 （参考规格） | 1个 | 可根据实际情况选择其他规格 |
| 12 | 工作台 |  | 1个 | 可根据实际情况选择 |
| 13 | 卡尺 | 0-150mm | 1把 |  |
| 14 | 深度卡尺 | 0-200mm | 1把 |  |
| 15 | 百分表及座 | 0.01/0～3 | 1套 |  |
| 16 | 千分表及座 | 0.001/0～3 | 1套 |  |
| 17 | 活动回转顶尖 | 配套配套相应车床 | 1个 |  |
| 18 | 钻夹头 | 配套配套配套相应车床 | 1个 |  |
| 19 | 高度尺 | 0-200mm | 1把 |  |
| 20 | 外径千分尺 | 0-25，25-50，50-75，75-100 | 各1 |  |
| 21 | 内径百分表 | 10-18，18-35，50-100 | 各1 |  |
| 22 | 莫氏锥套 | 2号、3号、4号、5号 | 各1 | 可根据车床实际情况配置型号 |
| 23 | 改锥 | 一字、十字 | 各1 |  |
| 24 | 内六方扳手 |  | 1套 |  |
| 25 | 钳子 | 大、小 | 各1 |  |
| 26 | 活动扳手 | 10寸 | 1把 |  |
| 27 | 铜棒 |  | 1个 |  |
| 28 | 激光干涉仪 |  | 1台 |  |
| 29 | 主轴组件滚动轴承预紧用工具 |  | 1套 |  |
| 30 | 限位开关的维修工具 |  | 1套 |  |
| 31 | 拆装数控车床刀架刀位检测元件工具 |  | 1套 |  |
| 32 | 分析纯酒精、清洁回丝等辅助用品 |  | 自定 |  |
| 33 | 测件 | 按“测件” 图纸加工 | 1件 | 考点应根据试题要求提前加工好，并进行检测,得到标准数据,供评分时使用 |
| 34 | 检测图 | 测件的检测要求图 | 1 | 考试当天打印测件的试题图，和试题单一齐给考生 |
| 35 | 清削铁钩 |  | 1把 |  |
| 36 | 磨刀砂轮机 | 可磨高速钢、硬质合金 | 1台 |  |
| 37 | 常用工具 | 油壶、锤子、毛刷等 | 1套 |  |
| 38 | 切削材料准备 | 45号钢、锻钢或 2A12铝圆形φ40-φ80，长度在200以内； 方形50×50×50-110×110×30 | 1件 | 可根据实际考核备料清单，参照使用机床安装工件尺寸可控范围选择 |