装配钳工职业技能鉴定设施设备清单

装配钳工（初级）职业技能鉴定设施设备如下：

| 序号 | 名 称 | 规格型号或技术要求 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钳工常用量具 | 游标高度尺、游标卡尺、千分尺、深度尺、万能角度尺、刀口尺、刀口直角尺、塞尺、R规、钢直尺等 | 1套 | 具体数量、规格、大小以备料为准 |
| 2 | 钳工常用工具 | 手锤、手锯、各型号锉刀、錾子、划针、划规、样冲、钳子、弹簧卡圈钳、铜棒、刮刀、钻头、钢刷、毛刷、手灯、装配轴承用钢套、垫铁、油壶、锉刀刷、毛刷等 | 1套 | 具体数量、规格、大小以备料为准 |
| 3 | 扳手 | 活扳手、呆扳手、内六角扳手、扭矩扳手等 | 1套 | 实际需要按考生人数调整 |
| 4 | 改锥旋具 | 一字改锥、十字改锥、通芯改锥等 | 1套 | 实际需要按考生人数调整 |
| 5 | 什锦锉 | 200 mm 12把 | 1组 | 尺寸大小供参考 |
| 6 | 百分表及磁力表座 | 0.01MM | 1台 |  |
| 7 | 检验棒 | φ30×300 | 1根 |  |
| 8 | 检验桥板 | 250mm | 1台 |  |
| 9 | 平尺 | 500×35 mm 材料HT250 | 1根 | 尺寸供参考 |
| 10 | 框式水平仪 | 200×200 mm | 1台 |  |
| 11 | 显微镜 | CCM-200 目镜：10X | 1台 | 型号供参考 |
| 12 | 划线平台 | 2000×1500 | 2个 |  |
| 13 | 方 箱 | 205×205×205 | 8个 |  |
| 14 | 分度头 | FW125 | 4台 | 型号供参考 |
| 15 | 台式钻床 | Z4112 | 10台 |  |
| 16 | 钳 台 | 3000×2000 | 5张 | 实际需要按考生人数调整 |
| 17 | 台虎钳 | 150或200 mm | 30台 | 实际需要按考生人数调整 |
| 18 | 机用平口钳 | 150 mm或200 mm | 8台 | 供参考 |
| 19 | 砂轮机 | S3SL-250 | 3台 |  |
| 20 | 手拉葫芦 | 1T—5T | 1台 | 起吊设备：配齐配件和相关人员 |
| 21 | 千斤顶 | 1T—5T | 1台 |  |
| 22 | 清洗设施 | 如：空压机Z-Q25/7-C等 | 1台 | 型号供参考 |
| 23 | 升（降）温设施 | 加热炉和冷却设备 | 1台 |  |
| 24 | 平衡设施 | 静平衡架 | 1台 |  |
| 25 | 备注：划线平台、钻床、砂轮机、钳台及附件配套齐全，照明、通风符合要求，布局合理。 |

装配钳工（中级）职业技能鉴定设施设备如下：

| 序号 | 名 称 | 规格型号或技术要求 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钳工常用量具 | 游标高度尺、游标卡尺、千分尺、深度尺、万能角度尺、刀口尺、刀口直角尺、塞尺、R规、钢直尺等 | 1套 | 具体数量、规格大小以备料为准 |
| 2 | 钳工常用工具 | 手锤、手锯、各型号锉刀、錾子、划针、划规、样冲、钳子、弹簧卡圈钳、铜棒、刮刀、钻头、钢刷、毛刷、手灯、装配轴承用钢套、垫铁、油壶、锉刀刷、毛刷等 | 1套 | 具体数量、规格大小以备料为准 |
| 3 | 扳手 | 活扳手、呆扳手、内六角扳手、扭矩扳手等 | 1套 | 实际需要按考生人数调整 |
| 4 | 改锥旋具 | 一字改锥、十字改锥、通芯改锥等 | 1套 | 实际需要按考生人数调整 |
| 5 | 什锦锉 | 200 mm 12种 | 1组 | 尺寸大小供参考 |
| 6 | 百分表及磁力表座 | 0.01MM | 1台 |  |
| 7 | 检验棒 | φ30×300 | 1根 |  |
| 8 | 检验桥板 | 250mm | 1台 |  |
| 9 | 杠杆百分表（含表座） | 0--0.8 （0.01 ｍｍ） | 1套 |  |
| 10 | 量块 | 83块 | 1套 | 块数供参考 |
| 11 | 正弦规 | 100×80 | 1个 |  |
| 12 | 平尺 | 500×35 mm 材料HT250 | 1根 | 尺寸供参考 |
| 13 | 框式水平仪 | 200×200 mm | 1台 |  |
| 14 | 标准平板 | 300×300(1级) | 1块 |  |
| 15 | 研磨平板 | 1级 | 1块 |  |
| 16 | V型架 | Ⅰ型 | 1台 |  |
| 17 | 显微镜 | CCM-200 目镜：10X | 1台 | 型号供参考 |
| 18 | 分度头 | FW125 | 1台 | 型号供参考 |
| 19 | 划线平台 | 2000×1500 | 2个 |  |
| 20 | 方 箱 | 205×205×205 | 8个 |  |
| 21 | 台式钻床 | Z4112 | 10台 |  |
| 22 | 钳 台 | 3000×2000 | 5张 | 实际需要按考生人数调整 |
| 23 | 台虎钳 | 150 mm或200 mm | 30台 | 实际需要按考生人数调整 |
| 24 | 机用平口钳 | 150 mm或200 mm | 8台 | 供参考 |
| 25 | 砂轮机 | S3SL-250 | 3台 |  |
| 26 | 手拉葫芦 | 1T—5T | 1台 | 起吊设备：配齐配件和相关人员 |
| 27 | 千斤顶 | 1T—5T | 1台 |  |
| 28 | 清洗设施 | 如：空压机Z-Q25/7-C等 | 1台 | 型号供参考 |
| 29 | 升（降）温设施 | 加热炉和冷却设备 | 1台 |  |
| 30 | 平衡设施 | 静平衡架 | 1台 |  |
| 31 | D型泵 |  | 1台 |  |
| 32 | 车床 | CA6140 | 1台 |  |
| 33 | 备注：划线平台、钻床、砂轮机、钳台及附件配套齐全，照明、通风符合要求，布局合理。 |

装配钳工（高级）职业技能鉴定设施设备如下：

| 序号 | 名 称 | 规格型号或技术要求 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钳工常用量具 | 游标高度尺、游标卡尺、千分尺、深度尺、万能角度尺、刀口尺、刀口直角尺、塞尺、R规、钢直尺等 | 1套 | 具体数量、规格大小以备料为准 |
| 2 | 钳工常用工具 | 手锤、手锯、各型号锉刀、錾子、划针、划规、样冲、钳子、弹簧卡圈钳、铜棒、刮刀、钻头、钢刷、毛刷、手灯、装配轴承用钢套、垫铁、油壶、锉刀刷、毛刷等 | 1套 | 具体数量、规格大小以备料为准 |
| 3 | 扳手 | 活扳手、呆扳手、内六角扳手、扭矩扳手等 | 1套 | 实际需要按考生人数调整 |
| 4 | 改锥旋具 | 一字改锥、十字改锥、通芯改锥等 | 1套 | 实际需要按考生人数调整 |
| 5 | 什锦锉 | 200 mm 12种 | 1组 | 尺寸大小供参考 |
| 6 | 百分表及磁力表座 | 0.01MM | 1台 |  |
| 7 | 检验棒 | φ30×300 | 1根 |  |
| 8 | 检验桥板 | 250mm | 1台 |  |
| 9 | 杠杆百分表（含表座） | 0--0.8 （0.01 ｍｍ） | 1套 |  |
| 10 | 平尺 | 500×35 mm 材料HT250 | 1根 | 尺寸供参考 |
| 11 | 框式水平仪 | 200×200 mm | 1台 |  |
| 12 | 标准平板 | 300×300(1级) | 1块 |  |
| 13 | 分度头 | FW125 | 4台 | 型号供参考 |
| 14 | 划线平台 | 2000×1500 | 2个 |  |
| 15 | 方 箱 | 205×205×205 | 8个 |  |
| 16 | 台式钻床 | Z4112 | 10台 |  |
| 17 | 钳 台 | 3000×2000 | 5张 | 实际需要按考生人数调整 |
| 18 | 台虎钳 | 150 mm或200 mm | 30台 | 实际需要按考生人数调整 |
| 19 | 机用平口钳 | 150 mm或200 mm | 8台 | 供参考 |
| 20 | 砂轮机 | S3SL-250 | 3台 |  |
| 21 | 手拉葫芦 | 1T—5T | 1台 | 起吊设备：配齐配件和相关人员 |
| 22 | 千斤顶 | 1T—5T | 1台 |  |
| 23 | 清洗设施 | 如：空压机Z-Q25/7-C等 | 1台 |  |
| 24 | 升（降）温设施 | 加热炉和冷却设备 | 1台 |  |
| 25 | 平衡设施 | 静平衡架 | 1台 |  |
| 26 | 卧轴矩台平面磨床 | M7120A | 1台 | 型号供参考 |
| 27 | 车床 | CA6140 | 1台 |  |
| 28 | 备注：划线平台、钻床、砂轮机、钳台及附件配套齐全，照明、通风符合要求，布局合理。 |

装配钳工（技师）职业技能鉴定设施设备如下：

| 序号 | 名 称 | 规格型号或技术要求 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钳工常用量具 | 游标高度尺、游标卡尺、千分尺、深度尺、万能角度尺、刀口尺、刀口直角尺、塞尺、R规、钢直尺等 | 1套 | 具体数量、规格大小以备料为准 |
| 2 | 钳工常用工具 | 手锤、手锯、各型号锉刀、錾子、划针、划规、样冲、钳子、弹簧卡圈钳、铜棒、刮刀、钻头、钢刷、毛刷、手灯、装配轴承用钢套、垫铁、油壶、锉刀刷、毛刷等 | 1套 | 具体数量、规格大小以备料为准 |
| 3 | 扳手 | 活扳手、呆扳手、内六角扳手、扭矩扳手等 | 1套 | 实际需要按考生人数调整 |
| 4 | 改锥旋具 | 一字改锥、十字改锥、通芯改锥等 | 1套 | 实际需要按考生人数调整 |
| 5 | 什锦锉 | 200 mm 12种 | 1组 | 尺寸大小供参考 |
| 6 | 百分表及磁力表座 | 0.01MM | 1台 |  |
| 7 | 杠杆百分表（含表座） | 0--0.8 （0.01 ｍｍ） | 1套 |  |
| 8 | 检验棒 | φ30×300 | 1根 |  |
| 9 | 检验桥板 | 250mm | 1台 |  |
| 10 | 平尺 | 500×35 mm 材料HT250 | 1根 | 尺寸供参考 |
| 11 | 框式水平仪 | 200×200 mm | 1台 |  |
| 12 | 标准平板 | 300×300(1级) | 1块 |  |
| 13 | 分度头 | FW125 | 4台 | 型号供参考 |
| 14 | 划线平台 | 2000×1500 | 2个 |  |
| 15 | 方 箱 | 205×205×205 | 8个 |  |
| 16 | 台式钻床 | Z4112 | 10台 |  |
| 17 | 钳 台 | 3000×2000 | 5张 | 实际需要按考生人数调整 |
| 18 | 台虎钳 | 125 | 30台 | 实际需要按考生人数调整 |
| 19 | 机用平口钳 | 150 mm或200 mm | 8台 | 供参考 |
| 20 | 砂轮机 | S3SL-250 | 3台 |  |
| 21 | 手拉葫芦 | 1T—5T | 1台 | 起吊设备：配齐配件和相关人员 |
| 22 | 千斤顶 | 1T—5T | 1台 |  |
| 23 | 清洗设施 | 如：空压机Z-Q25/7-C等 | 1台 |  |
| 24 | 升（降）温设施 | 加热炉和冷却设备 | 1台 |  |
| 25 | 平衡设施 | 静平衡架 | 1台 |  |
| 26 | 备注：划线平台、钻床、砂轮机、钳台及附件配套齐全，照明、通风符合要求，布局合理。 |

装配钳工（高级技师）职业技能鉴定设施设备如下：

| 序号 | 名 称 | 规格型号或技术要求 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钳工常用量具 | 游标高度尺、游标卡尺、千分尺、深度尺、万能角度尺、刀口尺、刀口直角尺、塞尺、R规、钢直尺等 | 1套 | 具体数量、规格大小以备料为准 |
| 2 | 钳工常用工具 | 手锤、手锯、各型号锉刀、錾子、划针、划规、样冲、钳子、弹簧卡圈钳、铜棒、刮刀、钻头、钢刷、毛刷、手灯、装配轴承用钢套、垫铁、油壶、锉刀刷、毛刷等 | 1套 | 具体数量、规格大小以备料为准 |
| 3 | 扳手 | 活扳手、呆扳手、内六角扳手、扭矩扳手等 | 1套 | 实际需要按考生人数调整 |
| 4 | 改锥旋具 | 一字改锥、十字改锥、通芯改锥等 | 1套 | 实际需要按考生人数调整 |
| 5 | 什锦锉 | 200 mm 12种 | 1组 | 尺寸大小供参考 |
| 6 | 百分表及磁力表座 | 0.01MM | 1台 |  |
| 7 | 检验棒 | φ30×300 | 1根 |  |
| 8 | 检验桥板 | 250mm | 1台 |  |
| 9 | 杠杆百分表（含表座） | 0--0.8 （0.01 ｍｍ） | 1套 |  |
| 10 | 平尺 | 500×35 mm 材料HT250 | 1根 | 尺寸供参考 |
| 11 | 框式水平仪 | 200×200 mm | 1台 |  |
| 12 | 量块 | 自定 | 1盒 |  |
| 13 | 正弦规 | 100mm | 1级 |  |
| 14 | 分度头 | FW125 | 1台 | 型号供参考 |
| 15 | V形铁 | 90° | 1块 |  |
| 16 | 划线平台 | 2000×1500 | 2个 |  |
| 17 | 方 箱 | 205×205×205 | 8个 |  |
| 18 | 台式钻床 | Z4112 | 10台 |  |
| 19 | 钳 台 | 3000×2000 | 5张 | 实际需要按考生人数调整 |
| 20 | 台虎钳 | 125 | 30台 | 实际需要按考生人数调整 |
| 21 | 机用平口钳 | 150 mm或200 mm | 8台 | 供参考 |
| 22 | 砂轮机 | S3SL-250 | 3台 |  |
| 23 | 手拉葫芦 | 1T—5T | 1台 | 起吊设备：配齐配件和相关人员 |
| 24 | 千斤顶 | 1T—5T | 1台 |  |
| 25 | 清洗设施 | 如：空压机Z-Q25/7-C等 | 1台 | 型号供参考 |
| 26 | 升（降）温设施 | 加热炉和冷却设备 | 1台 |  |
| 27 | 平衡设施 | 静平衡架 | 1台 |  |
| 28 | 备注：划线平台、钻床、砂轮机、钳台及附件配套齐全，照明、通风符合要求，布局合理。 |